Производственное объединение

«Днепропетровский завод

промышленного оборудования»

49023, г. Днепропетровск, ул. Ростовская 103

тел./факсы (056) 371- 63- 83, 371- 63- 83

e-mail dnepr@dzpo.com.ua , www.dzpo.com.ua

Номенклатурный перечень

| № | Тип вентилятора | Мощность | Обороты | Произв. мЗ/час | Давление Па | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вентиляторы радиальные низкого давления взрывозащищенные из алюминиевых сплавов |
|  | ВЦ 4-70 № 2,5 | 0,25 | 1500 | 700 | 165 | 28 |  |
|  |  | 0,37 | 1500 | 710 | 175 | 31 |  |
|  |  | 0,55 | 3000 | 1400 | 615 | 28 |  |
|  |  | 0,75 | 3000 | 1400 | 615 | 31 |  |
|  | ВЦ 4-70 № 3,15 | 0,25 | 1500 | 1410 | 250 | 36 |  |
|  |  | 0,37 | 1500 | 1420 | 252 | 38 |  |
|  |  | 0,55 | 1500 | 1405 | 264 | 42 |  |
|  |  | 1,5 | 3000 | 2900 | 1090 | 49 |  |
|  |  | 2,2 | 3000 | 2910 | 1110 | 52 |  |
|  | ВЦ 4-70 № 4 | 0,55 | 1500 | 2830 | 407 | 63 |  |
|  |  | 0,75 | 1500 | 2870 | 511 | 63 |  |
|  |  | 1,1 | 1500 | 1890 | 520 | 49 |  |
|  | ВЦ 4-70 № 5 | 1,5 | 1500 | 5630 | 671 | 96 |  |
|  |  | 2,2 | 1500 | 5680 | 700 | 105 |  |
|  |  | 3,0 | 1500 | 5692 | 712 | 126 |  |
|  | ВЦ 4-70 № 6,3 | 1,5 | 1000 | 6189 | 465 | 170 |  |
|  |  | 2,2 | 1000 | 6877 | 513 | 184 |  |
|  |  | 4,0 | 1500 | 11078 | 1056 | 192 |  |
|  |  | 5,5 | 1500 | 11660 | 1171 | 197 |  |
|  |  | 7,5 | 1500 | 12243 | 1291 | 221 |  |
|  | ВЦ 4-70 № 8 | 5,5 | 1000 | 12-17 | 950- 880 | 277 |  |
|  |  | 7,5 | 1000 | 12- 23 | 950- 580 | 293 |  |
|  |  | 11,0 | 1000 | 13- 24 | 1280- 900 | 337 |  |
|  | ВЦ 4-70 № 10 | 11,0 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | 18,5 | 1000 |  |  |  |  |
| Вентиляторы радиальные среднего давления взрывозащищенные из алюминиевых сплавов |
|  | ВЦ 14- 46 № 2,5 | 2,2 | 3000 | 3120 | 1920 | 40 |  |
|  |  | 3,0 | 3000 | 3160 | 1980 | 51 |  |
|  |  | 4,0 | 3000 | 3200 | 2020 | 58 |  |
|  |  | 5,5 | 3000 | 3240 | 2060 | 58 |  |
|  |  | 0,55 | 1500 | 1580 | 495 | 37 |  |
|  | ВЦ 14- 46 № 3,15 | 1,1 | 1500 | 3170 | 830 | 51 |  |
|  |  | 1,5 | 1500 | 3180 | 845 | 51 |  |
|  |  | 2,2 | 1500 | 3190 | 860 | 62 |  |
|  |  | 3,0 | 1500 | 3200 | 875 | 69 |  |
|  | ВЦ 14- 46 № 4 | 2,2 | 1500 | 6940 | 1470 | 77 |  |
|  |  | 3,0 | 1500 | 6960 | 1485 | 85 |  |
|  |  | 4,0 | 1500 | 6980 | 1500 | 96 |  |
|  |  | 5,5 | 1500 | 7000 | 1516 | 105 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВЦ 14- 46 № 5 | 5,5 | 1000 | 9820 | 1115 | 160 |  |
|  |  | 7,5 | 1000 | 9840 | 1130 | 176 |  |
|  |  | 11,0 | 1000 | 9860 | 1145 | 212 |  |
|  | ВЦ 14- 46 № 6,3 | 5,5 | 750 | 14900 | 960 | 220 |  |
|  |  | 7,5 | 750 | 14900 | 960 | 220 |  |
|  |  | 11,0 | 750 | 14940 | 1000 | 290 |  |
|  | ВЦ 14- 46 № 8 | 11,0 | 750 |  |  |  |  |
|  |  | 15,0 | 750 | 28180 | 1490 | 720 |  |
|  |  | 18,5 | 750 | 28200 | 1510 | 750 |  |
| Вентиляторы осевые низкого давления взрывозащищенные (стальной корпус, алюминиевое рабочее колесо) |
|  | ВО 06- 300 № 4 | 0,25 | 1500 | 3120 | 67 | 21 |  |
|  |  | 0,37 | 1500 | 3120 | 67 | 21 |  |
|  | ВО 06- 300 № 5 | 0,37 | 1500 | 5420 | 110 | 26 |  |
|  |  | 0,55 | 1500 | 5420 | 110 | 28 |  |
|  | ВО 06- 300 № 6,3 | 0,75 | 1000 | 7900 | 96 | 46 |  |
|  |  | 1,1 | 1500 | 11000 | 180 | 49 |  |
|  | ВО 06- 300 № 8 | 0,75 | 1000 | 15000 | 100 | 76 |  |
|  |  | 1,1 | 1000 | 15000 | 100 | 76 |  |
| Вентиляторы осевые низкого давления взрывозащищенные из алюминиевых сплавов |
|  | ВО 06- 300 № 4 | 0,25 | 1500 | 3120 | 67 | 21 |  |
|  | ВО 06- 300 № 5 | 0,37 | 1500 | 5420 | 110 | 28 |  |
|  | ВО 06- 300 № 6,3 | 0,75 | 1000 | 7900 | 96 | 46 |  |
|  | ВО 06- 300 № 8 | 0,75 | 1000 | 15000 | 100 | 90 |  |
| Вентиляторы крышные радиальные взрывозащищенные из разнородных материалов или стальной корпус и алюминиевое колесо |
|  | ВКР № 4 | 0,37 | 1000 | 3030 | 138 | 60 |  |
|  | ВКР № 5 | 0,55 | 1000 | 6310 | 253 | 75 |  |
|  | ВКР № 6,3 | 2,2 | 1000 | 16500 | 430 | 118 |  |
|  | ВКР № 8 | 3 | 750 | 20300 | 420 | 200 |  |

Условия  оплаты: предоплата.

Условия  поставки: самовывоз. Возможна  доставка  заказчику  нашим автотранспортом  по  договоренности.

Гарантийные обязательства: не менее 12-ти  месяцев с момента отгрузки оборудования.

Отдела сбыта   (056) 371- 63- 83, 371- 63- 93