# Производственное объединение

«Днепропетровский завод промышленного оборудования»

49023, г. Днепропетровск, ул. Ростовская 103

код ОКПО 31136725, р/с 26007113817001 в КБ «Приватбанк»

г. Дн-вска, МФО 305299, ИНН № 311367204612, № св-тва 03907968,

т/факсы (056) 371- 63- 83, 371- 63- 93, 725- 11- 80

E-mail:dnepr@dzpo.com.ua, www.dzpo.com.ua

Номенклатурный перечень

# Калориферы стальные пластинчатые

| Марка | Площадь поверхности теплообмена м3 | Произв. по теплу, кВт | Произв. по воздуху, м3/час | Размеры | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВБ - 12 БП | 160,49 | 497,4 | 24000 | 1774х1575х220 | 529 |
| КВБ - 11 БП | 107,08 | 323,6 | 16000 | 1774х1075х220 | 359 |
| КВБ - 10 БП | 37,48 | 115,7 | 6300 | 1276х575х220 | 137 |
| КВБ - 9 БП | 29,34 | 88,0 | 5000 | 1020х575х220 | 111 |
| КВБ - 8 БП | 25,29 | 74,6 | 4000 | 901х575х220 | 97 |
| КВБ - 7 БП | 21,22 | 61,8 | 3150 | 776х575х220 | 84 |
| КВБ - 6 БП | 17,22 | 48,5 | 2500 | 651х575х220 | 71 |
| КВС - 12 БП | 120,36 | 412,0 | 24890 | 1774х1575х180 | 401 |
| КВС - 11 БП | 80,30 | 274,9 | 16613 | 1774х1075х180 | 273 |
| КВС - 10 БП | 28,14 | 96,8 | 5815 | 1276х575х180 | 105 |
| КВС - 9 БП | 22,02 | 73,6 | 4554 | 1020х575х180 | 85 |
| КВС - 8 БП | 18,96 | 62,2 | 3923 | 901х575х180 | 75 |
| КВС - 7 БП | 15,92 | 51,2 | 3293 | 776х575х180 | 65 |
| КВС - 6 БП | 12,92 | 40,57 | 2662 | 651х575х180 | 55 |

Условия  оплаты: предоплата.

Условия    поставки: самовывоз. Возможна доставка  заказчику  нашим автотранспортом  по  договоренности.

Гарантийные обязательства: не менее 12-ти месяцев с момента покупки

оборудования.

Отдела сбыта   (056) 371- 63- 83, 371- 63- 93