# Производственное объединение

«Днепропетровский завод

промышленного оборудования»

49023, г. Днепропетровск, ул. Ростовская 103

т/факсы (056) 371- 63- 83, 371- 63- 93, 725-11- 80,

E-mail:dnepr@dzpo.com.ua, www.dzpo.com.ua

# Калориферные установки "Титан"

Технические характеристики установок типа СФОЦ

| Модель (Мощность, кВт) | Напряжение В | Мощность привода вентилятора, кВт | Размер вентиля- тора | Габариты, мм | Разность темпера- тур | Произ-сть по воздуху куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СФОЦ - 18(18) | 380 | 0,37 | 2,5 | 1500х600х600 | 65 | 900 |
| СФОЦ - 25(24) | 380 | 0,37 | 2,5 | 1500х600х600 | 75 | 900 |
| СФОЦ - 30(30) | 380 | 0,37 | 3,15 | 1500х600х600 | 65 | 1950 |
| СФОЦ - 45(45) | 380 | 1,5 | 3,15 | 1550х600х600 | 55 | 3900 |
| СФОЦ - 60(60) | 380 | 1,5 | 3,15 | 1600х600х600 | 65 | 3900 |
| СФОЦ - 75 | 380 | 2,2 | 4 | 2400х600х600 | 65 | 6800 |
| СФОЦ - 90 | 380 | 5,5 | 4 | 2400х600х600 | 65 | 8600 |
| СФОЦ - 120 | 380 | 5,5 | 4 | 2400х600х600 | 65 | 8600 |
| СФОЦ - 120 | 380 | 5,5 | 4 | 2400х600х600 | 65 | 8600 |

Технические характеристики установок типа СФОЦ  аверсные (с центробежным вентилятором

| Мощность, кВт | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

Технические характеристики установок типа СФОЦ реверсные (с центробежным вентилятором

| Мощность, кВт | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

Технические характеристики установок типа СФОО (с осевым вентилятором

| Мощность, кВт | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

Условия    поставки:  самовывоз.  Возможна  доставка  заказчику  нашим автотранспортом  по  договоренности.

Гарантийные обязательства: не менее 12-ти месяцев

Отдела сбыта   (056) 371- 63- 83, 371- 63- 93